## Slide 1
基于软件无线电平台的
TD-LTE 物理层协议通信系统设计
—— 课程设计验收汇报 ——
汇报人：路洋铭 · 吕坤炎
分工：发射链路（Tx）· 接收链路（Rx）· 系统联调与验证
2026年8月
Notes: 开场: 各位老师好, 我们小组的题目是基于软件无线电平台的TD-LTE物理层协议通信系统设计。我是路洋铭, 主要负责发射链路; 这位是吕坤炎, 负责接收链路; 系统联调与测试验证由我们两人共同完成。

## Slide 2
目 录
01
项目背景与任务需求
02
系统总体设计
03
关键参数与帧结构
04
开发分工
05
发射链路实现
06
接收链路实现
07
系统联调与仿真验证
08
性能测试与优化
09
硬件联调与排障
10
开发过程回顾
11
总结与展望
Notes: 本次汇报分十一个部分, 重点在收发链路实现与验证结果。

## Slide 3
项目背景与任务需求
了解任务: TD-LTE物理层链路 + XSRP软件无线电平台
TD-LTE 物理层
4G 核心: 物理层承载无线信道上的比特流传输
技术: 调制解调、信道编码、多址接入、资源分配
本项目: 实现 PUSCH 结构完整物理层收发链路
XSRP 软件无线电平台
机箱 + 射频部分 + 基带部分
IQ 数据 DA/AD 转换、上变频、射频天线收发
以太网传输 IQ 数据 (30.72MHz 采样)
任务要求
① 功能要求 根据给定模块接口实现 CRC/码块分割/Turbo编码/调制/导频等功能模块，搭建完整通信系统
② 指标要求 发射/接收频率 2380MHz 可设置；发射衰减 1~90dB；接收增益 1~40dB；QPSK/16QAM/64QAM 可切换
③ 验收标准 完整链路接收数据 CRC 校验正确、误码率为 0
3
Notes: TD-LTE物理层是4G通信最底层, 本项目在MATLAB实现PUSCH结构完整收发链路, 并通过XSRP平台射频收发。任务书要求: 实现CRC、码块分割、Turbo编码、调制、导频等模块, 搭建完整系统, 最终CRC校验正确、误码率0。

## Slide 4
系统总体设计
软硬件总体架构: MATLAB 算法层 + XSRP 射频收发层
算法实现层 (MATLAB)
发射链路 Tx (PUSCH)
接收链路 Rx
信源→CRC→码块分割→Turbo→速率匹配→…→OFDM
同步→FFT→信道估计→均衡→Turbo译码→解CRC
以太网 UDP 传输 · 采样率 30.72MHz · 每子帧 30720 样点
XSRP 软件无线电平台
DA 转换 + 上变频
射频发射 (2.38GHz)
射频接收 + 下变频
AD 转换
空中无线信道 (天线收发)
关键参数
RB 数
100 (20MHz)
子载波
1200 (15kHz)
FFT 点数
2048
OFDM符号
14/子帧
导频符号
3、10
调制方式
QPSK/16QAM/64QAM
载波频率
2380 MHz
TB size
15840/28336/55056
4
Notes: 系统分三层: MATLAB算法层、以太网UDP传输、XSRP射频收发。关键参数: 100RB共1200子载波, 2048点FFT, 14个OFDM符号, 导频在符号3和10, 三种调制方式。

## Slide 5
关键参数与帧结构
依据 3GPP 36.211: 帧 → 子帧 → 时隙 → OFDM 符号
帧结构分层
无线帧
10 ms
子帧
1 ms × 10
时隙
0.5 ms × 2
OFDM 符号
7 × 2 = 14 个
采样点
2048 点/符号 + CP
每子帧 = 14×2048 + CP = 30720 样点 (30.72MHz × 1ms)
参数明细
资源块 RB
100 个 · 每 RB 12 子载波 × 180kHz
子载波间隔
15 kHz (20MHz 带宽 / 1200 子载波)
数据子载波
1199 (DC 子载波第 601 行置空)
导频位置
符号 3、10 (每时隙 1 个, 共 2 个)
数据符号
12 个/子帧 (14 - 2 导频)
CP 长度
符号 0: 160, 其余符号: 144
调制方式
QPSK (2bit) / 16QAM (4bit) / 64QAM (6bit)
TB size
15840 / 28336 / 55056 (对应三种调制)
码块数
3 (K=5312) / 5 (K=5696) / 9 (K=6144)
5
Notes: 帧结构: 10ms无线帧 → 1ms子帧 → 0.5ms时隙 → 7个OFDM符号。每子帧30720样点。数据子载波1199个(DC置空), 导频在符号3和10, 三种调制对应不同TBsize和码块数。

## Slide 6
开发分工
Tx / Rx 双链路并行开发，联调验证共同完成
路洋铭
发射链路 Tx
信源生成与 CRC 添加
码块分割 + Turbo 编码
速率匹配与码块级联
加扰、调制、导频生成
资源映射与 OFDM 发射
吕坤炎
接收链路 Rx
时频同步 (频偏/定时)
OFDM 解调与解资源映射
信道估计与 MMSE 均衡
解调、解扰、解交织
Turbo 译码与 CRC 校验
共同完成
链路串通 · 测试验证
全链路串通与联调
误码率/SNR 性能测试
XSRP 硬件排障与优化
可视化调试工具开发
6
Notes: 路洋铭负责发射链路Tx, 吕坤炎负责接收链路Rx, 链路串通、测试验证、硬件排障两人共同完成。

## Slide 7
发射链路总览 (Tx)
12 个环节 · 依据 3GPP TS 36.211 / 36.212
信源生成
添加CRC
码块分割
Turbo编码
速率匹配
码块级联
交织
加扰
调制
导频生成
资源映射
OFDM+CP
输出: 1ms 子帧时域 IQ 信号 · 30720 样点 · 经 UDP 发往 XSRP 平台
四组功能
信道编码组
CRC → 码块分割 → Turbo → 速率匹配 → 级联
调制传输组
交织 → 加扰 → 调制 → 导频生成
资源映射组
资源映射 (100RB · 1200 子载波 · DC 置空)
OFDM 组
子载波映射 → IFFT → 添加 CP → 时域输出
7
Notes: 发射链路12个环节。输出1ms子帧30720样点IQ信号, 通过UDP发送到XSRP平台。功能分四组: 信道编码、调制传输、资源映射、OFDM。

## Slide 8
Tx 模块详解① 信源生成与 CRC 校验
CRC24A: 3GPP 36.212 §5.1.1 · 校验多项式模 2 除法
模块实现
信源 TBGen
CRC24A 附加
随机生成 TBsize 个 0/1 比特 (信源)
LFSR 模 2 除法: 信息补 24 个 0, 首位为 1 则异或
校验位附在信息后, 输出 B = TBsize + 24
要点
生成多项式: gCRC24A = D²⁴+D²³+D¹⁸+D¹⁷+D¹⁴+D¹¹+D¹⁰+D⁷+D⁶+D⁵+D⁴+D³+D+1
码块级用 CRC24B (D²⁴+D²³+D⁶+D⁵+D+1), 传输块级用 24A
接收端再算一次 CRC, 余数为 0 → 无误码 (CRC 只检错不纠错)
代码: Tx/CRCAttach.m, Tx/TBGen.m
8
Notes: 信源按调制方式和TBsize生成随机比特。CRC24A用LFSR模2除法: 信息后补24个0, 首位为1就异或生成多项式, 余数即校验位。传输块级用CRC24A, 码块级用CRC24B。接收端再算一次, 余数为0说明未出错。

## Slide 9
Tx 模块详解② 码块分割
3GPP 36.212 §5.1.2 · 大传输块拆成 ≤6144 位的码块
实现流程
输入 B = TBsize+24
B > 6144 ?
C = ceil(B / 6120) 确定码块数
按协议表选 K+ / K- 两个合法块长
不足的用 filler (填充比特, 按 0 处理) 补齐
每块尾部附加 24 位 CRC24B (第二次 CRC)
实例 (三种调制)
调制
TBsize
码块数 C
块长 K
filler
QPSK
15840
3
5312
0
16QAM
28336
5
5696
0
64QAM
55056
9
6144
0
64QAM: K×C = 6144×9 = 55296 = B′ 恰好整除, 无填充
代码: Tx/CodeBlockSeg.m
9
Notes: 码块分割: B大于6144要分块, 每块长必须是协议表里的合法值, 不足补filler位数0处理, 每块加CRC24B。QPSK分3块K=5312, 16QAM分5块K=5696, 64QAM分9块K=6144。

## Slide 10
Tx 模块详解③ Turbo 编码
3GPP 36.212 §5.1.3.2 · PCCC 并行级联卷积码 · 码率 1/3
编码器结构
输入码块 K
RSC 编码器1
RSC 编码器2
QPP 交织器
输出: 系统流 d0 + 校验流 d1 + 校验流 d2 (每流 K+4 位)
8 状态 RSC: g0(D)=1+D²+D³, g1(D)=1+D+D³
QPP 交织: Π(i) = (f1·i + f2·i²) mod K, f1/f2 查表
尾比特: 3 步强制寄存器归零, 两编码器共 12 位
要点
编码速率 1/3: 1 位信息产生 3 位编码输出 (冗余比例大, 纠错能力强)
交织打乱顺序 → 两个编码器看到不同的信息顺序 → 译码时互相印证
尾比特保证终止状态为 0, 译码端才知道网格终点
系统比特只发一份, 第二路只发校验 → 省资源
代码: Tx/TurboEncode.m + Tx/TurboIntlvrIdx.m
10
Notes: Turbo编码: 两个8状态RSC子编码器+QPP交织器, 码率1/3, 尾比特强制状态归零。PCCC结构让两个编码器互相印证, 译码端才能迭代纠错。系统比特只传一份。

## Slide 11
Tx 模块详解④ 速率匹配与码块级联
3GPP 36.212 §5.1.4 · 子块交织→比特收集→比特选择
三步流程
① 子块交织
三路数据按 32 列排矩阵, 列置换后读出
② 比特收集
装入循环缓冲 w: v0 全部 + v1/v2 逐位交错
③ 比特选择
从 k0 起读 E 个比特, 循环重复或部分丢弃 (打孔)
级联: 各码块 E 位按顺序拼接 → 调制输入
要点
自适应信道容量: 编码输出 ≠ 物理信道可承载比特数, 必须打孔/重复
打孔优先级: 只丢校验比特, 绝不丢系统比特 (先丢第二路再丢第一路)
E 分配: G 不被码块数整除时, 余数按协议分给最后 γ 个码块 (rateMatchEr.m)
接收端逆过程: 重复位 LLR 相加 = 软合并, 打孔位按擦除置 0
代码: Tx/RateMatch.m + Tx/CodeBlockCat.m + Rx/DeRateMatch.m
11
Notes: 速率匹配三步: 子块交织(32列)→比特收集(循环缓冲)→比特选择(k0起读E位)。打孔只丢校验比特不丢系统比特。E分配余数按协议给最后γ个码块——这是调试中踩过的坑。级联后按顺序拼接送调制。

## Slide 12
Tx 模块详解⑤ 调制
3GPP 36.211 §7.1 · QPSK / 16QAM / 64QAM · 符号能量归一化
星座图速览
QPSK
2 bit/符号 · 4 个星座点
归一化 1/√2
16QAM
4 bit/符号 · 16 个星座点
归一化 1/√10
64QAM
6 bit/符号 · 64 个星座点
归一化 1/√42
"交错位"映射: I 由第 1,3(,5) 位决定, Q 由第 2,4(,6) 位决定
要点
调制把比特变成复值符号, 映射规则与接收端解调严格对应
能量归一化: 保证统计上每个符号平均能量为 1
64QAM 点间距小 → 同噪声下更难判对, 需要更高 SNR
发送与接收端必须用同一套映射规则 (解调全错的常见原因)
代码: Tx/Modulate.m, Rx/DemodulateSoft.m (LLR 软判决)
12
Notes: 调制: QPSK 2bit/符号, 16QAM 4bit, 64QAM 6bit。I/Q交错位映射, 按36.211查表。能量归一化QPSK除√2, 16QAM除√10, 64QAM除√42。64QAM点间距小, 需要更高SNR。

## Slide 13
Tx 模块详解⑥ 导频生成 (DMRS)
3GPP 36.211 §5.5.1/5.5.2 · 信道估计的参照信号
生成步骤
① 定组号 u
u = (fgh + fss) mod 30, fss = (CellID + Δss) mod 30
② 定组内序号 v
序列跳转关闭时 v = 0
③ 构造 ZC 基序列
x_q(m) = exp(-jπq·m(m+1)/N_ZC), 恒模序列
④ 循环移位
α = 2π·n_cs/12, 按 CellID/NDMRS1/cyc_shift 计算
要点
导频是接收端已知的参考序列 → 信道估计 (LS) 的依据
位于符号 3、10 (每时隙 1 个), 与数据时分复用
ZC 序列恒模: |r(n)| = 1, 便于信道估计且峰均比低
映射: 每 RB 12 个子载波, DC 位置置 0 (与数据侧一致)
代码: Tx/RefSignalGen.m (含组跳转/序列跳转选项)
13
Notes: 导频生成: 先定组号u再定组内序号v, 构造ZC基序列(恒模), 再循环移位。导频在符号3和10。接收端拿这个已知序列做信道估计。DC子载波也置0与数据一致。

## Slide 14
Tx 模块详解⑦ 资源映射与 OFDM
3GPP 36.211 §5.3.4 / §5.3.3 · 时频网格 → 时域 IQ
OFDM 三步
① 子载波映射
1200 → 2048: 后 600 放前, 前 600 放后, 中间补 848 个 0 (genFredata)
② IFFT
每符号 2048 点 IFFT, 频域转时域 (genantdata)
③ 加 CP
符号 0 加 160 点, 其余加 144 点, 尾部拷贝到头部
资源映射: 14 符号 × 1200 子载波网格, 数据占 12 符号, 导频占 2 符号, DC 置空
要点
OFDM: 多载波并行传输, 子载波间隔 15kHz 保证正交
IFFT/FFT 实现了"数学上的多载波调制", 简化系统复杂度
CP 消除符号间干扰 (ISI) 和子载波间干扰 (ICI)
DC 子载波置空: 避免本振泄漏直接落在数据上
代码: Tx/ResMap.m + Tx/OFDMMod.m (覆盖任务书任务 6/7)
14
Notes: 资源映射把数据和导频放上14×1200时频网格。OFDM三步: 子载波映射1200→2048补848个0, 2048点IFFT, 加CP。CP长的160其余144, 共30720样点。DC置空避免本振泄漏。

## Slide 15
接收链路总览 (Rx)
12 个环节 · 与发射端一一对应 + 同步/信道估计/均衡
时频同步
去CP+FFT
解资源映射
信道估计
MMSE均衡
软解调
解扰
解交织
解速率匹配
Turbo译码
码块汇聚
解CRC
输入: XSRP 回传的 30720 样点 IQ · 输出: 原始信息比特 + CRC 校验结果
相比发射端
新增① 同步
硬件引入的延迟/频偏, 必须先校正
新增② 信道估计
用导频估计信道, 频域平滑降噪
新增③ 均衡
MMSE 补偿信道, 恢复符号位置
新增④ 软判决
LLR 软信息喂给 Turbo 迭代译码
15
Notes: 接收链路与发射端一一对应, 额外增加同步、信道估计、均衡、软判决四块。输入XSRP回传的IQ, 输出原始比特和CRC校验结果。

## Slide 16
Rx 模块详解① 时频同步
syncLTE.m · 两级频偏搜索 + 互相关定时 · 硬件联调第一步
实现流程
① 粗频偏搜索
±10kHz / 100Hz 步进, 每档去频偏后互相关取峰
② 细频偏搜索
±150Hz / 10Hz 步进, 精确定位频偏
③ 定时对齐
互相关峰值滞后 → 循环移位对齐, 输出 rho/cfo/delay
为什么必须做: 硬件环回存在未知延迟与频偏, 跳过此步 OFDM 符号错位, 解调全乱
要点
用已知发送信号 txIQ 做互相关, 不依赖 CP 相关 → 抗 DC/低频干扰
粗搜步进 100Hz 必须远小于相关主瓣宽度 1/T (≈1kHz), 否则错过峰值
rho = 归一化互相关, 衡量"收到的信号里有多少是我们发的"
硬件打通后实测 rho≈0.98~0.99, 排查阶段仅 0.3 → 判断链路的关键指标
代码: syncLTE.m (TD_LTE_Main.m 中解调前调用)
16
Notes: 同步: 两级频偏搜索(粗±10kHz/100Hz, 细±150Hz/10Hz)+互相关定时。用已知发送信号做互相关最稳健, 抗DC/低频干扰。rho是对齐质量指标, 打通后0.98~0.99。

## Slide 17
Rx 模块详解② 信道估计与 MMSE 均衡
ChanEst.m + Equalize.m · 利用导频恢复信道影响
估计流程
① LS 估计
在导频符号 3、10 处: H = rxGrid / 参考导频
② 时域插值
线性插值扩展到全部 14 个符号, 前后用导频值外推
③ 频域平滑
movmean(窗 64) 沿子载波滑动平均, 压低估计噪声
④ MMSE 均衡
s = rx·conj(H) / (|H|² + σ²), 噪声大自动收缩
要点
信道估计目的: 补偿空中传播的幅度衰减与相位旋转
MMSE vs ZF: ZF 会放大噪声, MMSE 在噪声大时"少拉一点"更稳
噪声方差用导频残差 |rx−H·rs|² 的**中位数**估计 (抗坏子载波)
DC 位置无导频 → 置 NaN 跳过, 各处口径一致防错位
代码: Rx/ChanEst.m + Rx/Equalize.m + Rx/ExtractData.m
17
Notes: 信道估计: 导频处LS估计→时域线性插值→频域平滑(窗64)。均衡用MMSE, 噪声方差的导频残差中位数估计。MMSE比ZF好在噪声大时不放大噪声。

## Slide 18
Rx 模块详解③ 软解调与 Turbo 译码
LLR 软判决 + Log-MAP 迭代译码 · 纠错核心
软解调 (LLR)
LLR(b) = (min|s−c₀|² − min|s−c₁|²) / σ²
输出带置信度的软信息, 而非硬判决 0/1
软判决比硬判决带来约 2~4dB 增益
限幅 ±30 防止 Turbo 译码数值溢出
代码: Rx/DemodulateSoft.m
Turbo 译码 (Log-MAP 迭代)
两个 SISO 译码器交替工作: SISO1 输出外信息 → 交织 → SISO2 先验
SISO2 输出外信息 → 解交织 → 下一次 SISO1 先验 (最大迭代 24 次)
交换的是"外信息" (extrinsic), 不是完整后验
Log-MAP 用 max* 保留修正项, 比 Max-Log-MAP 有 0.2~0.5dB 增益
码块 CRC24B 通过 → 提前终止迭代 (省算力)
代码: Rx/TurboDecode.m (BCJR 对数域实现)
18
Notes: 软解调输出LLR软信息, 比硬判决多2~4dB增益。Turbo译码: 两个SISO译码器交换外信息迭代, 最多24次, Log-MAP比Max-Log-MAP好0.2~0.5dB。码块CRC24B通过提前终止。

## Slide 19
系统联调与仿真验证
verify_chain.m: 无信道直通端到端验证 Tx→Rx 全链路
全链路验证结果
调制方式
TB size
误码率 BER
CRC
结果
QPSK
15840
0
通过
✓ 通过
16QAM
28336
0
通过
✓ 通过
64QAM
55056
0
通过
✓ 通过
QPSK 小TB(100)
含 filler
0
通过
✓ 通过
验证结论
三种调制方式全链路 BER=0、CRC 校验通过
小 TB 含 filler + 比特重复场景同样通过
Tx / Rx 模块实现正确，链路串通成功
联调方法
分模块替换验证：将自编模块替换加密 .p 参考模块，运行主程序对比实验现象；逐模块替换、逐级调试，确保与参考实现行为一致后再替换下一模块
端到端验证：自研脚本 verify_chain.m 固定随机种子，Tx 输出直通 Rx 输入，统计 BER 与 CRC
19
Notes: 联调验证: 分模块替换法+端到端验证脚本。结果: 三种调制全BER=0、CRC通过, 小TB含filler场景也通过。说明Tx和Rx模块实现正确, 链路串通成功。

## Slide 20
性能测试与优化
snr_floor_test.m: 定位各环节 SNR 门槛，逐环节优化
三环节对比测试 (AWGN)
环节
配置
作用
A 全链路
txIQ+噪声 → 完整收端
当前代码门槛
B 理想信道
H=1 + 精确噪声方差
隔离信道估计损耗
C 纯Turbo
编码→BPSK→软解调→译码
隔离Turbo/速率匹配损耗
QPSK 理论: 码率≈0.55 Turbo 在 0~4dB bit SNR 即可通过
实测门槛 (CRC=1 最低 bit SNR)
纯Turbo (C)
0.5 dB
全链路 + 频域平滑 (A)
≈1 dB
理想信道 (B)
≈1 dB
≈3.3 dB/子载波 · 全链路仅比纯Turbo高 0.5dB，接近理论极限
优化措施
频域平滑信道估计
LS 估计沿子载波滑动平均 (窗64), 显著降低低 SNR 下估计噪声
噪声方差估计
利用导频残差中位数估计, 保证 MMSE 均衡稳定
20
Notes: 性能测试三环节对比定位损耗。实测QPSK全链路约1dB比特SNR即可CRC通过, 约3.3dB每子载波, 只比纯Turbo的理论门槛高0.5dB, 接近理论极限。优化: 频域平滑+噪声方差中位数估计。

## Slide 21
硬件联调与排障
XSRP 平台以太网环回: UDP 收发 + 时频同步 + 逐项排障
联调链路：MATLAB Tx → UDP (端口 13344/13345) → XSRP 射频发射 → 空中/直连 → XSRP 接收 → UDP 回传 → syncLTE 同步 → Rx 解调
同步策略：硬件存在未知延迟与频偏，利用已知发送信号做两级频偏搜索 + 互相关定时对齐后再解调
排障历程
1
UDP 收包修复
端口/防火墙问题, 122880 字节稳定收发
2
I 路解包修复
I/Q 交织解包 + 字节序, 互相关 rho 0.3→0.8
3
RX 削波问题
PAPR≈1.14 满幅削波 → 扫 txPeak 2047→50 找无削波工作点
4
64QAM 门限
K=16 帧相干平均: rho 0.224→0.292, BER≈1e-4
5
EVM 实测定位
每子载波 SNR≈-1.77dB → 判定为设备底噪地板
结论：算法链路仿真验证全部通过；射频环回受设备底噪/负载影响，OFDM 信号被淹没约 20dB，已定位根因并待标准实验环境终验
21
Notes: 硬件联调: MATLAB发射数据UDP送给XSRP, 射频发出收回, 回传先同步再解调。排障历程: UDP收包→I路解包字节序(rho 0.3→0.8)→削波(扫txPeak)→64QAM相干平均→EVM定位底噪。

## Slide 22
开发过程回顾
阶段化推进: 原理 → 模块 → 链路 → 硬件
阶段1
理解任务与协议
阅读 36.211/36.212/36.213, 梳理物理层链路流程与模块接口
阶段2
Tx 链路实现
路洋铭: 信源→CRC→码块分割→Turbo→速率匹配→级联→交织加扰→调制→导频→资源映射→OFDM
阶段3
Rx 链路实现
吕坤炎: 同步→FFT→解资源映射→信道估计→均衡→解调→解扰→解交织→解速率匹配→Turbo译码→解CRC
阶段4
链路串通
分模块替换验证 + verify_chain 端到端验证, 三种调制 BER=0
阶段5
性能优化
snr_floor_test 定位损耗, 频域平滑+噪声方差估计, QPSK 门槛降到 ≈1dB
阶段6
硬件联调
XSRP 环回, UDP 收发, 同步算法, 逐项排障 (解包/削波/相干平均/EVM)
阶段7
工具与收尾
可视化界面 td_lte_visualizer, 排障报告整理, 多轮代码评审与优化
22
Notes: 开发过程七个阶段: 先读三个3GPP协议, 然后两人并行实现Tx和Rx, 链路串通后性能优化, 最后硬件联调排障并开发可视化调试工具。git记录二十多次提交。

## Slide 23
总结与展望
成果回顾 · 收获 · 后续工作
项目成果
完整实现 TD-LTE 物理层 PUSCH 收发链路
Tx 12 个环节 + Rx 12 个环节, 全部依据 3GPP 36.211/36.212 实现
全链路验证通过
QPSK / 16QAM / 64QAM 误码率 0、CRC 校验正确, 含小 TB 场景
性能接近理论极限
QPSK 约 1dB bit SNR 即可通过 (≈3.3dB/子载波), 距纯 Turbo 门槛仅 0.5dB
硬件联调与排障
UDP 收发稳定, 完成同步/解包/削波/相干平均等系列排障, 定位设备底噪根因
工具沉淀
可视化调试界面 td_lte_visualizer + 自动化验证/测试脚本 + 排障报告
收获
模块化 + 系统化搭建通信系统的能力
深入理解 LTE 物理层协议与实现
软硬件联调与排障实战经验
展望
标准 TD-LTE 实验环境完成硬件终验
支持更高阶调制与多天线扩展
尝试下行链路 (PDSCH) 实现
23
Notes: 总结: 完整实现TD-LTE物理层收发链路, 三种调制全链路验证通过, 性能接近理论极限, 完成硬件联调排障。收获: 模块化系统化能力、协议理解、排障经验。展望: 标准实验环境硬件终验、下行链路扩展。

## Slide 24
恳请各位老师批评指正
谢谢聆听 · 欢迎提问
路洋铭 · 吕坤炎
Notes: 汇报完毕, 谢谢各位老师, 欢迎批评指正!